Régulation de chauffage en fonction de la température extérieure

Préambule :

Un grand merci à T.Streiff, sans lequel je n’aurai pu réaliser mes programmes. Son site http://solari-home.wifeo.com/index.php est une mine d’or pour les non initiés au millenium 3 de Crouzet.

Mon projet

Régulation d’une vanne trois voies en fonction de la température extérieure.

Régulation en fonction de la loi d’eau (http://solari-home.wifeo.com/fonctions-solaires.php#loi_deau )

Décalage de la loi d’eau par Potentiomètre en + ou en – de 50%, j’ai pris exemple sur un régulateur Siemens RVP 210, pour obtenir la température souhaitée dans la maison. En théorie, quand le réglage est trouvé il n’est plus nécessaire de toucher à ce réglage.

Dans mon cas, par temps de grand froid (en dessous de – 15°C) je suis obligé de monter ce coefficient de 25% environ. Autrement je le mets à 0.75% ce qui est suffisant pour une température de 22°C et ça fait quelque économies. J’oublie de vous dire que je chauffe avec des radiateurs.

Le circulateur et la vanne trois voies se mettent en marche que si la sonde d’ambiance est en demande.

Ces montages sont réalisés pour des personnes comme moi qui débutent dans l’automatisme, j’espère qu’ils vous donneront satisfaction.

Jean-Yves